##### Příložný termostat WR 81

Regulace nebo kontrola teplot v potrubí. Řízení chodu čerpadel nebo servopohonů v závislosti na teplotě.

Technické údaje:

| Spínací možnosti: | 15 (8) A, 250 V AC |
| --- | --- |
| Spínací diference: | 4 K |
| Kontakt: | přepínač |
| Krytí: | IP 43 |
| Tř. ochrany: | I |
| Teplota prostředí: | 0 ... + 80 °C |
| Čidlo: | kapalinové, z Cu,silikonové podložky k ideálnímu přenosu tepla |
| Upevnění: | 200 mm dl. šroubovatelný upínací pásek se zámkem V4 A - nerez |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 300 g |

| Typ | Rozsah regulace | Max. teplota čidla | Vybavení |
| --- | --- | --- | --- |
| WR-81.115-5 | + 0 ... +70 °C | 85 °C | vnitřní nastavení |
| WR-81.117-5 | +50 ... +130 °C | 150 °C | vnitřní nastavení |